## Slide 1
Proyecto final
Diseño bioclimático
EQUIPO 6 - JULIO LANDA
Pachuca, Hidalgo
Semifrío seco

## Slide 2
Pachuca tiene un bioclima semifrío seco con temperaturas promedio mensuales entre los 12°C y 17°C
Presenta sus temperaturas mínimas entre los meses de enero y febrero, teniendo una temperatura mensual promedio ligeramente menor en enero.
Enero es el mes que menor radiación solar recibe.
Análisis de clima
Mes crítico: enero

## Slide 3
Zonas térmicas
Piso1
Baño 1
Recamara 1
Cocina
Sala Comedor
Piso 2
Baño 2
Baño 3
Recamara 2
Recamara 3
Recamara principal
Armario
Estudio
Caso base
GHDDF = 2478

## Slide 4
El caso base inicial plantea una absortancia de 0.4 para la envolvente. En el caso de climas fríos es recomendable colocar colores oscuros en la envolvente para aumentar la absortancia y con ello favorecer la ganancia solar.
Se propone una absortancia solar de 0.6 en la simulación.
Estrategia 1 - Absortancia
GHDDF = 1360
GHDDC = 91

## Slide 5
En climas fríos debe buscarse tener la menor pérdida de calor posible del interior de la casa. Las ventanas son un punto importante y una buena estrategia puede ser colocar una película Low-e en la Ventana por la parte interior de la casa.
Estrategia 2 – Ventanas Low-e
GHDDF = 2078

## Slide 6
Para climas fríos se recomienda tener un sistema constructivo con alta masa térmica. Aquí se propone un sistema de 2 cm de poliestireno estándar + 10cm de adobe en toda la construcción
Estrategia 3 – Sistema constructivo
Grados hora de disconfort frío
Caso base | Sistema constructivo
2478 | 1597
Características materiales
 | Adobe | Poliestireno estándar
Conductividad (W/mK) | 0.58 | 0.04
Densidad (Kg/m3) | 1500 | 15
Calor específico (J/KgK) | 1480 | 1400
GHDDF = 1597

## Slide 7
Al combinar las 3 estrategias se nota una considerable mejora en los grados hora de disconfort frío para el mes crítico
Estrategias conjuntas
GHDDF = 242

## Slide 8
Se comprueba la efectividad de cada una de las estrategias bioclimáticas aplicadas, así como el mejor funcionamiento aplicando las 3 en conjunto.
Más resultados
Grados hora de disconfort | Factor de decremento
 | Frío | Cálido | 
Caso base | 2478 | 0 | 0.3419
Absortancia | 1360 | 91 | 0.4528
Ventanas Low-e | 2078 | 0 | 0.3669
Sistema constructivo | 1597 | 0 | 0.1258
Estrategias conjuntas | 242 | 0 | 0.2069

## Slide 9
¡Gracias!